# Sistema  VARANDA - CLARABÓIA

Fornecimento e instalação de perfis para varanda ou clarabóia compostos por módulos gerais de dimensões.................... formados por .......... zonas de divisão realizados com esquadrias de liga de alumínio 6063 e tratamento térmico T-5

Estrutura portante composta por ........... montantes  tipo ........................ com uma superfície visível de 65 mm o que garante uma perfeita resistência à flexão ante a acção do vento e .......... travessas tipo ........................ com uma face visível de 65 mm, ambos providos de canais de drenagem e ventilação e unidos mediante batentes com juntas de dilatação em ambas as extremidades.

Envidraçamento realizado à base de um perfil  Cor-9206 que comprime perimetralmente o vidro fixando-o à estrutura portante. Finalmente sobre este, e para ocultar os parafusos, coloca-se o perfil Cor-9216 resultando, assim, uma superfície exterior de alumínio visível de 65 mm. Estanquidade óptima conseguida graças a uma barreira tripla formada por juntas EPDM.

Acabamento Superficial:

-Anodizado, acabamento..................  cor.................... efectuado em ciclo completo que compreende as operações de desengorduramento, lavagem, oxidação anódica, coloração e  selado (colmatagem). A espessura e qualidade da capa anódica está garantida pelo selo EWAA-EURAS QUALANOD com um valor mínimo classe ........  microns.

-Lacado, cor RAL-............. efectuado em ciclo completo que compreende desengorduramento, decapagem de limpeza em soda cáustica, lavagem, cromagem, secagem e termolacagem mediante pó de poliéster com aplicação electrostática e posterior polimerização a 200º. A qualidade da capa de lacagem está garantida pelo selo QUALICOAT estando a sua espessura compreendida entre 60 e 100 microns.