# Système  4600 COULISSANT À LEVAGE HI à RPT

Fournissement et pose de fenêtres/portes coulissantes composées de profilés en alliage d’aluminium 6063 avec traitement thermique T-5, et des accessoires pour garantir le bon fonctionnement et les résultats obtenus lors des essais.

Le dormant  et l’ouvrant ont une section de 160.6 mm (deux rails) – 251 (trois rails) et 70 mm, respectivement. L’épaisseur moyenne des profilés en aluminium est de 2.0 mm.

Les profilés en aluminium sont pourvus de rupture du pont thermique, assurée par l’insertion des barrettes isolantes en polyamide 6.6 de 35 mm de profondeur en dormant et 24 mm en ouvrant, renforcés par l’incorporation de 25 % de fibre de verre.

Accessoires

Elle incorpore un accessoire à levage et coulissant permettant un glissement  facile (sur un rail en acier inox pour une véritable longévité) de l’ouvrant y compris pour les grands poids (jusque 400 Kg par vantail) et les grandes dimensions (jusque  3,35 m de longueur et 2,90 m de hauteur par vantail). En position d’ouverture, l’ouvrant relevé fait travailler le roulement et permet une aération contrôlée par le manque de contact entre le joint et le dormant. En position fermée, la fenêtre offre une parfaite étanchéité sur tout le périmètre grâce à l’action comprimée des joints par le poids de l’ouvrant.

Catégories atteintes sur les bancs d’essais* :

Perméabilité à l’air conformément à la Norme EN 12207:2000		Classe  A4

Étanchéité à l’eau conformément à la Norme EN 12208:2000              	Classe  E9A

Résistance au vent conformément à la Norme EN 12210:2000		Classe  VC5

* Essai de référence 4.00 x 2.40  m 2 vantaux

Finition de surface :

Profilé extérieur :

-Anodisé, finition ..................  couleur.................... réalisé par un cycle complet comprenant les opérations de dégraissage, lavage, oxydation anodique, couleur et marquage. L’épaisseur et la qualité de la couche d’anodisation sont assurées par le label EWAA-EURAS, avec une valeur minimale classification ........  microns.

-Laquage, couleur RAL-............. réalisé par un cycle complet comprenant dégraissage, décapage de nettoyage à la soude caustique, lavage, oxydation contrôlée, séchage et thermolaquage par des poudres en polyester avec application électrostatique et cuisson postérieure à 200 º C. La qualité de la couche de laquage est assurée par le label QUALICOAT, avec une épaisseur de 60 à 100 microns.

Profilé intérieur :

-Anodisé, finition ..................  couleur.................... réalisé par un cycle complet comprenant les opérations de dégraissage, lavage, oxydation anodique, couleur et marquage. L’épaisseur et la qualité de la couche d’anodisation sont assurées par le label EWAA-EURAS, avec une valeur minimale classification ........  microns.

-Laquage, couleur RAL-............. réalisé par un cycle complet comprenant dégraissage, décapage de nettoyage à la soude caustique, lavage, oxydation contrôlée, séchage et thermolaquage par des poudres en polyester avec application électrostatique et cuisson postérieure à 200 º C. La qualité de la couche de laquage est assurée par le label QUALICOAT, avec une épaisseur de 60 à 100 microns.