# Sistema  PUERTA MILLENNIUM 2000

Fornecimento e colocação de portas baterntes compostas por perfis de liga de alumínio 6063 com tratamento térmico T-5.

Aro fixo e folha têm uma secção de 45 mm respectivamente com uma  espessura média dos perfis de alumínio de 2 mm.

A folha e o aro fixo são coplanares.

As dobradiças de duas ou três palas suportam até 180 Kg. de peso máximo por folha.

Estanquidade por sistema de triple junta de EPDM.

Categorias alcançadas em banco de ensaios*:

Resistência ao impacto de corpo  brando segundo

Norma EN 13049:2003	                                         Classe 5 (máx)

*porta 1.80 x 2.20, 2 folhas, vidro laminado 3+3

Acabamento Superficial:

-Anodizado, acabamento..................  cor.................... efectuado em ciclo completo que compreende as operações de desengorduramento, lavagem, oxidação anódica, coloração e  selado (colmatagem). A espessura e qualidade da capa anódica está garantida pelo selo EWAA-EURAS QUALANOD com um valor mínimo classe ........  microns.

-Lacado, cor RAL-............. efectuado em ciclo completo que compreende desengorduramento, decapagem de limpeza em soda cáustica, lavagem, cromagem, secagem e termolacagem mediante pó de poliéster com aplicação electrostática e posterior polimerização a 200º. A qualidade da capa de lacagem está garantida pelo selo QUALICOAT estando a sua espessura compreendida entre 60 e 100 microns.