# Système  PORTE MILLENNIUM 2000

Fournissement et pose de portes battantes, composées de profilés en alliage d’aluminium 6063 avec traitement thermique T-5, et des accessoires pour garantir le bon fonctionnement et les résultats obtenus lors des essais.

Le dormant et l’ouvrant ont une section de 45 mm. L’épaisseur moyenne des profilés en aluminium est de 2.0 mm.

Le dormant et l’ouvrant sont coplanaires.

Les charnières de haute résistance de deux ou trois lames supportent jusqu’à 180 Kg par vantail.

Étanchéité assurée par un système de triple joint EPDM.

Catégories atteintes sur les bancs d’essais :

Résistance au choc de corps mou et lourd selon la norme EN 13049:2003

Classe 5 (max)

* Essai de référence porte de 1,80 x 2,20 m. 2 vantaux. Vitrage laminaire 3+3

Finition de surface :

-Anodisé, finition ..................  couleur.................... réalisé par un cycle complet comprenant les opérations de dégraissage, lavage, oxydation anodique, couleur et marquage. L’épaisseur et la qualité de la couche d’anodisation sont assurées par le label EWAA-EURAS, avec une valeur minimale classification ........  microns.

-Laquage, couleur RAL-............. réalisé par un cycle complet comprenant dégraissage, décapage de nettoyage à la soude caustique, lavage, oxydation contrôlée, séchage et thermolaquage par des poudres en polyester avec application électrostatique et cuisson postérieure à 200 º C. La qualité de la couche de laquage est assurée par le label QUALICOAT, avec une épaisseur de 60 à 100 microns.